牛栏江象鼻岭水电站工程 水土保持设施验收

牛栏江象鼻岭水电站工程

水土保持设施验收报告

建设单位：国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限

公司象鼻岭水电站

编制单位：贵州智盛工程监理咨询有限公司

2019年9月

单位地址：贵阳市南明区都司路90号依水丽都B-1-302

单位邮编：550002

法定代表人：陈欢欢

电   话：0851-85559689

项目联系人：朱文龙

联 系 电 话：15085953268

电 子 邮 箱：53599709@qq.com

牛栏江象鼻岭水电站工程

水土保持设施验收报告

责任页

（编制单位名称：贵州智盛工程监理咨询有限公司）

批准：杜  鸿（总经理）

核定：王开进（高级工程师）

审查：廖海军（工程师）

校核：徐  畅（工程师）

项目负责人：朱文龙（工程师）

编写：朱文龙（工程师）

方  奇（工程师）

徐  雷（助理工程师）

目 录

前  言	1

1项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	7

2水土保持方案和设计情况	9

2.1主体工程设计	9

2.2水土保持方案	9

2.3水土保持方案变更	10

2.4水土保持后续设计	10

3水土保持方案实施情况	11

3.1水土流失防治责任范围	11

3.2弃渣场设置	12

3.3取土场设置	12

3.4水土保持措施总体布局	13

3.5水土保持措施完成情况	14

3.6水土保持投资完成情况	22

4水土保持工程质量	24

4.1质量管理体系	24

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	25

4.3总体质量评价	27

5项目初期运行及水土保持效果	28

5.1初期运行情况	28

5.2水土保持效果	28

5.3公众满意度调查	31

6水土保持管理	33

6.1组织领导	33

6.2规章制度	33

6.3建设管理	34

6.4水土保持监测	34

6.5水土保持监理	36

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	38

6.7水土保持补偿费缴纳情况	39

6.8水土保持设施管理维护	39

7结论	40

7.1结论	40

7.2遗留问题安排	40

附图

1、项目地理位置图；

2、设计水土流失防治责任范围；

3、实际水土流失防治责任范围；

4、验收总平面图；

附件

一、现场检查照片；

二、工程建设及水土保持大事记；

三、贵州省发展和改革委员会/云南省发展和改革委员会文件，关于《牛栏江象鼻岭水电站工程核准的通知》黔发改能源【2010】2924号；

四、贵州省水利厅文件《关于牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案的批复》黔水保[2007]32号；

五、群众满意度调查表；

六、贵州省水利厅文件《威宁县象鼻岭二期水光互补农业光伏电站项目水土保持方案的批复》黔水保函【2019】24号。

七、水土保持补偿费缴费依据。

# 前  言

牛栏江象鼻岭水电站位于牛栏江干流下游河段贵州省威宁县与云南省会泽县交界处，坝址地理坐标：东经103°66′，北纬27°03′，坝址左岸为曲靖的会泽县，右岸为贵州威宁县，213 国道通过坝址区右坝肩。电站距威宁县城约163km，云南省昭通市约 41km，交通较为方便。

牛栏江象鼻岭水电站工程占地面积718.14hm2，由枢纽工程区、施工辅助设施及生活营地区、料场区、渣场区、场内交通运输系统、水库淹没区等6部分组成。本项目建设期共开挖土石方461.15万m3，回填土石方量248.6万m3，弃方量212.55万m3。项目主体工程于2007年10月开工，2019年9月完工（目前处于试运行阶段），建设总工期144个月；水土保持工程于2017年10月开工，2019年9月完工，建设总工期24个月。实际完成工程总投资1968.34万元，其中工程措施投资1186万元，植物措施投资253.88万元，临时措施投资为68.13万元，独立费用为352万元(其中水土保持监理费45万元，水土流失监测费51万元)，基本预备费为57.33万元，损坏水土保持设施补偿费为186.35万元（其中贵州省169.8万元、云南省16.55万元）。

根据《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、法规的要求，建设单位于2007年3月委托中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院编制了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案报告书》；贵州省水利厅于2007年5月9日以黔水保[2007]32号文对其进行了批复，建设单位为“贵州中水能源发展有限公司”，2018年2月由国家电投集团对其进行收购后更名为“国家电投集团贵州金元威宁能源发展有限公司象鼻岭水电站”，2018年8月又更名为“国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站”，由该公司负责项目的开发和建设营运。

建设单位国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站十分重视水土保持工作，在工程建设前期，按水土保持相关制度的要求及时编报水土保持方案；在项目建设期间重视水土保持措施的实施。建设完成后，高度重视水土保持工作，积极开展水土保持竣工验收相关工作，积极落实水土保持的组织管理措施和技术保障措施，按照水土保持相关制度的要求开展工作，并自觉接受有关水行政主管部门的监督检查。现已实施截排水沟、喷锚护坡、干砌石护坡、挡土墙、浆砌块石护坡、土地整治和植物绿化等措施，项目建设所造成的扰动土地基本得到了治理。

工作组听取了建设单位关于工程建设情况、水土保持方案实施工作总结和水土保持设施竣工验收技术资料的介绍，审阅了工程档案资料，深入工程现场勘察、抽查了水土保持设施及关键部位工程，检查了工程质量，认真、仔细核实了各项措施的工程量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能及效果进行了评估，提出了相应的评估意见。评估组经认真分析研究，编写完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持设施验收报告》。

在验收工作过程中，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站提供了良好的工作条件和技术配合，在此谨致谢意。

牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持设施验收特性表

| 验收工程名称 | 牛栏江象鼻岭水电站工程 | 验收工程地点 | 贵州省毕节市威宁县 云南省曲靖市会泽县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 新建 | 验收工程规模 | 二等大（2）型工程 |
| 所在流域 | 长江流域 | 水土流失 重点防治区类型 | 黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区 |
| 水土保持方案批复 部门、时间及文号 | 贵州省水利厅2007年5月9日以黔水保 [2007]32号文予以批复 |
| 工 期 | 主体工程 | 2007年10月开工，2019年9月竣工，总工期144个月 |
|  | 水土保持工程 | 2017年10月开工，2019年9月竣工，总工期24个月 |
| 防治责任范围(hm2) | 水土保持方案确定的防治责任范围 | 908.63hm2 |
|  | 验收的防治责任范围 | 691.74hm2 |
| 方案拟定水土流失 防治目标 | 扰动土地整治率(％) | 95 | 实际完成水土流失防治指标 | 扰动土地整治率(％) | 97.65 |
|  | 水土流失总治理度(％) | 95 |  | 水土流失总治理度(％) | 95 |
|  | 土壤流失控制比 | 0.8 |  | 土壤流失控制比 | 0.9 |
|  | 拦渣率(％) | 95 |  | 拦渣率(％) | 99.92 |
|  | 林草植被恢复率（％） | 98 |  | 林草植被恢复率（％） | 99.39 |
|  | 林草覆盖率(％) | 25 |  | 林草覆盖率(％) | 27 |
| 主要工程量 | 工程措施 | 外购表土92790m3、覆土整治面积30.93hm2（覆土92790m3）、大坝两岸坝肩边坡防护工程972m3、厂房出线平台边坡防护工程145m3、坝基左右两岸边坡防护工程3130m3、导流洞出口处布置边坡防护工程913m3、排水沟587m、截排水沟（0.6×0.6m）12876.8m3、浆砌石重力式挡墙37446m3。 |
|  | 植物措施 | 四季青500株、塔柏100株、大叶桅子球350株、小叶女贞球100株、小叶女贞苗500株、桂花球100株、香樟10株、桂花10株、红叶石楠50株、樱花10株、罗汉松4株、颠仆2株、柳树2株、茶花50株、月季30株、清香木60株、花石榴10株、爬山虎187株、花椒树22200株、铜钱按20000株、合欢树60株、狗牙根草9.87hm2。 |
|  | 临时措施 | 临时土袋拦挡8164m3 |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 | 外观质量评定 |
|  | 工程措施 | 合格 | 合格 |
|  | 植物措施 | 合格 | 合格 |
|  | 临时措施 | 合格 | 合格 |
| 投 资（元） | 水土保持方案投资（万元） | 3031.42 |
|  | 实际发生投资（万元） | 1968.34 |
|  | 投资变化主要原因 | 由于原设计方案对施工区及道路区设计的植物措施偏大，且设计的树种不适宜当地气候，因此在实施时，业主根据当地气候进行植物措施工程量调整，导致植物措施投资下降。 |
| 工程总体评价 | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量基本达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。 |
| 水土保持方案编制单位 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | 施工单位 | 贵州华恒水利电力建设工程有限公司 |
| 水土保持监测单位 | 贵州同泽生态实业发展有限责任公司 | 水土保持监理单位 | 贵州经纬水保工程咨询有限公司 |
| 设施验收评估单位 | 贵州智盛工程监理咨询有限公司 | 建设单位 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站 |
| 地址/邮编 | 贵阳南明区都司路90号依水丽都B栋1单元3楼/550002 | 地址/邮编 | 贵州省毕节市威宁县玉龙乡 |
| 联系人 | 朱文龙 | 联系人 | 穆泓 |
| 电话 | 15085953268 | 电话 | 13595705999 |

# 1项目及项目区概况

## 1.1 项目概况

### 1.1.1 地理位置

牛栏江象鼻岭水电站位于牛栏江干流下游河段贵州省威宁县与云南省会泽县交界处，坝址地理坐标：东经103°66′，北纬27°03′，坝址左岸为曲靖的会泽县，右岸为贵州威宁县，213 国道通过坝址区右坝肩。电站距威宁县城约163km，云南省昭通市约 41km，交通较为方便。

### 1.1.2 主要技术指标

项目工程规模及特性如下：

项目名称：牛栏江象鼻岭水电站工程；

建设单位：国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站；

建设地点：贵州省毕节市威宁县/云南省曲靖市会泽县；

工程规模：二等大（2）型工程；

工程性质：新建；

### 1.1.3 项目投资

本工程设计总投资17.56亿元，其中土建工程投资7.33亿元。资金来源于原贵州中水能源发展有限公司自筹及银行贷款。

### 1.1.4 项目组成及布置

根据《方案（报批稿）》及其批复，牛栏江象鼻岭水电站工程占地面积718.74hm2，由枢纽工程区、施工辅助设施及生活营地区、料场区、渣场区、场内交通运输系统及水库淹没区等6部分组成。

（1）枢纽工程区

枢纽工程区由碾压混凝土拱坝、坝身泄洪、右岸引水系统、地下厂房组成等组成，占地面积6.79m2。

（2）施工辅助设施及生活营地区

施工辅助设施及生活营地区由施工营地、砂石加工系统、业主营地等组成，占地面积21.66m2。

（3）料场区

田坝料场位于坝址右岸上游田坝小河冲沟右侧，距坝址区直线距离 2km 左右，有简易公路通达，储量为 69.0万m3（自然方），占地面积5.65m2。

（4）渣场区

渣场位于坝址右岸上游约1.6km的田坝小河冲沟，沟底高程 1320m-1340m，坡顶高程 1420m，上部为一平缓台地，冲沟地形较完整。规划堆渣至1407m高程，可堆渣量约248.50万 m3。占地面积14.39m2。

（5）场内交通运输系统

场内交通运输系统由施工临时道路及永久道路组成，占地面积93.11m2（其中永久占地面积25.55hm2、临时道路区面积67.56hm2）。

（6）水库淹没区

水库淹没区面积为 577.14hm2（不含原有水域面积及与施工区重叠部分）。

### 1.1.5 施工组织及工期

牛栏江象鼻岭水电站工程建设外部条件较好，根据主体工程设计中施工安排，施工期间施工企业及营地布置在 213 国道两侧坡度相对平缓的位置，在施工过程中避免了由于施工占地坡度较陡而引起的水土流失；施工道路部分地段以桥及隧洞代填挖，从而避免了大面积的的地表开挖和填筑， 减少了可能破坏的植被面积，以及由此而引起的水土流失。土建、安装等工程以枢纽工程区及业主营地等区域扩展，满足水土保持要求。

根据《方案 (报批稿)》及批复，本项目施工方法主要有：机械开挖、人工运输、人工开挖、人工砌筑等。

主体工程于2007年10月开工，2019年9月完工（目前处于试运行阶段），建设总工期144个月；水土保持工程于2017年10月开工，2019年9月完工，建设总工期24个月。

### 1.1.6 土石方情况

根据《方案（报批稿）》及批复，该项目建设期土石方挖填工程量为：开挖土石方461.15万m3，回填土石方量248.6万m3，弃方量212.55万m3。

查阅《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持监理资料》与建设单位、监测单位等的沟通了解，本项目实际共开挖土石方458.22万m3，回填土石方量250.28万m3，弃方量207.94万m3（废弃土石方全部运至田坝弃渣场堆放），小于设计弃渣量。。

土石方工程变化原因，在施工过程中合理利用了废弃土石方，减少了部分土石方平场工程。

### 1.1.7 征占地情况

根据《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持监测调查报告》结合建设单位提供的征地范围图、征占用地汇总表等资料，项目实际占地691.74hm2。详见表1-1。

表1-1             征占地情况表                  单位： hm2

| 项目区 | 方案设计面积 | 实际征地面积 | 实际与方案对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 枢纽工程施工区 | 6.79 | 6.79 | - |
| 施工辅助设施及生活营地 | 21.66 | 17.97 | - |
| 料场区 | 5.65 | 5.65 | - |
| 渣场区 | 14.39 | 14.39 | - |
| 场内交通运输系统 | 93.11 | 69.77 | - |
| 水库淹没区 | 577.17 | 577.17 | - |
| 合计 | 718.74 | 691.74 | - |

经现场对比，本项目征占地面积与实际使用面积减少了27.03hm2，主要变化原因为象鼻岭二期光伏项目占用象鼻岭水电站施工营地及场内交通道路区，因此实际减少面积相应的减少。

根据国土部门提供的红线范围图纸勾绘，本项目实际防治责任范围为732.61hm2，其中建设区691.71hm2，直接影响区面积40.9hm2。

### 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目共涉及拆迁户48户，由建设单位采用一次性货币赔偿方式解决，不负责专门安置，因此不涉及安置区。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

项目区位于处于扬子准地台（一级）、滇东台褶带（二级）之滇东北台褶束（三级），属长江流域金沙江水系，根据《中国地震动峰值加速度区划图》，工程场地位于小江断裂以东滇东黔西地区，地震与地质构造新活动相对较弱，地震地质环境较简单，属构造较稳定区；地貌类型属于中山峡谷地貌，项目区海拔高程2000-3000m之间，相对高差1000m。气候类型属暖温带季风气候区，多年平均降水量873.3mm，多年平均气温12℃。植被类型属半湿润常绿落叶阔叶混交林，林草覆盖率约为56.12%；土壤主要为黄壤、紫色土为主，黄壤pH在6.5左右、土层厚度约在0.6～1.0m。项目区水土流失以水力侵蚀为主，属轻度水土流失区，原地貌土壤侵蚀模数为4547(t/km2•a)，容许土壤侵蚀模数为500t/(km2•a)。

### 1.2.2 水土流失及防治情况

据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007），本工程所涉及区域均属于以水力侵蚀为主的西南土石山区，其土壤容许侵蚀模数为500t/(km2.a)。建设区水土流失主要为水力侵蚀，水力侵蚀类型主要为面蚀。

本工程建设涉及贵州省毕节市威宁县和云南省曲靖市会泽县。依据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），《贵州省水利厅关于印发贵州省水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（黔水保2015]82号），项目区属于黔西南岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区。

# 2水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2006年3月，中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院编制完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程可行性研究报告》。

2010年12月31日贵州发展和改革委员会/云南省发展和改革委员会以黔发改能源[2010]2924号文件《关于牛栏江象鼻岭水电站工程核准的通知》。

## 2.2水土保持方案

项目业主按照《中华人民共和国水土保持法》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、法规的有关要求，与主体工程设计同时开展项目的水土保持工程的设计。2006年10月，中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院受建设单位委托，承担《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案报告书》的编制任务，2007年3月编制单位完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案报告书（报批稿）》，贵州省水利厅于2007年5月9日以黔水保[2007]32号文对《方案（报批稿）》进行了批复，建设单位为“贵州中水能源发展有限公司”，2018年2月由国家电投集团对其进行收购后更名为“国家电投集团贵州金元威宁能源发展有限公司象鼻岭水电站”，2018年8月又更名为“国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站”，由该公司负责项目的开发和建设营运。

## 2.3水土保持方案变更

根据黔水办【2018】19号文对比本项目情况如下：详见表2.1

表2.1本项目与黔水办【2018】19号第十条对比情况

| 编号 | 相关条款 | 相关条文 | 项目情况 | 变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黔水办【2018】19号第十条第1小条 | 需要重新办理立项手续的 | 本项目不涉及重新办理立项手续。 | 不涉及变更 |  |
| 2 | 黔水办【2018】19号第十条第2小条 | 生产建设项目地点、规模发生重大变化的 | 本项目建设地点及规模未发生重大变化。 | 不涉及变更 |  |
| 3 | 黔水办【2018】19号第十条第3小条 | 水土流失防治责任范围增加30%以上的或项目总占地增加30%以上的 | 本项目设计防治责任范围为908.63hm2，本项目实际验收防治责任范围为732.61hm2，未增加30%以上。 | 不涉及变更 |  |
| 4 | 黔水办【2018】19号第十条第4小条 | 开挖填筑土石方增加30%以上的 | 本项目设计土石方开挖461.15万m3，回填土石方量248.6万m3，弃方量212.55万m3。实际土石方开挖458.22万m3，回填土石方量250.28万m3，弃方量207.94万m3。 | 不涉及变更 |  |

综上所述：本项目验收实际情况不涉及水土保持变更，满足水土保持验收要求。

## 2.4水土保持后续设计

方案批复后，建设单位将《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案报告书》设计的水土保持措施及相关要求落实到了项目的后续设计中，在主体工程土建部分的施工设计中纳入了水土保持措施防护体系，在组织施工时，以此为指导进行水土保持措施施工。

# 3水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案设计的水土流失防治责任范围

根据《方案（报批稿）》中的设计，该项目建设区水土流失防治责任范围面积为908.63hm2,其中建设区面积718.74hm2，直接影响区面积为189.89hm2。详见表3-1。

表3-1           项目区水土流失防治责任范围（《方案》设计）      单位：hm2

| 分区 | 云南省 | 贵州省 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会泽县 | 威宁县 |  |  |
| 项目建设区 | 施工区 | 15.45 | 126.15 | 141.60 | 含施工区与水库淹没范围重叠部分 面积48.10hm2 |
|  | 水库淹没区 | 277.46 | 299.68 | 577.14 | 不含原水面面积104.99hm2、施工区与水库淹没范围重叠部分面积 48.10hm2 |
|  | 小计 | 292.91 | 425.83 | 718.74 |  |
| 直接影响区 | 移民安置区 | 6.30 | 17.36 | 23.66 | 根据移民安置初步规划估算 |
|  | 专项设施迁改建区 | 11.39 | 12.84 | 24.23 | 根据专项设施迁改建初步规划估算 |
|  | 可能失稳的库岸 | 65.00 | 77.00 | 142.00 | 根据稳定分析初步估算 |
|  | 小计 | 82.69 | 107.20 | 189.89 |  |
| 合计 | 375.60 | 533.03 | 908.63 |  |

### 3.1.2建设期实际的水土流失防治责任范围

通过统计业主提供的施工征地平面图和竣工平面图等资料并结合现场勘查分析，本项目水土流失防治责任范围为732.61hm2，与批复的项目建设区水土流失防治责任范围908.63hm2相比减少了176.02hm2。本工程水土流失防治责任范围变化情况详见表3-2。

表3-2            水土流失防治责任范围变化情况说明表            单位：hm2

| 设计影响范围 | 实际影响范围 | 变化情况 | 变化情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区 | 方案设计面积 | 分区 | 监测实际面积 |  |  |
| 建设区 | 施工区 | 141.6 | 枢纽工程施工区 | 8.02 | -176.02 | 变化原因：（1）原设计方案较早，计算影响区范围不同。 |
|  | 水库淹没区 | 577.17 | 施工辅助设施及生活营地 | 23.45 |  |  |
| 直接影响区 | 189.89 | 料场区 | 5.85 |  |  |
|  |  | 渣场区 | 16.54 |  |  |
|  |  | 场内交通运输系统 | 101.58 |  |  |
|  |  | 水库淹没区 | 577.17 |  |  |
| 合计 | 908.63 |  | 732.61 | -176.02 |  |

项目建设区水土流失防治责任范围变化主要原因为：

由于原设计方案较早，未对建设区考虑直接影响区，而原考虑的影响区，实际采用一次性货币补偿方式进行赔偿，未发生影响，因此根据国土部门提供的红线范围图纸勾绘，本项目实际防治责任范围为732.61hm2，其中建设区691.71hm2，直接影响区面积40.9hm2。

## 3.2弃渣场设置

根据《方案（报批稿）》本项目弃渣场位置与实际位置一致，未发现位置发生变化，设计占地面积14.39hm2，结合现场施工图纸对比，本项目弃渣场实际占地面积14.39hm2，未发现弃渣超出红线范围堆渣情况。

## 3.3取土场设置

根据《方案（报批稿）》中的设计，本项目取料场规划可采储量为118万m3，根据实际监测数据，建设期实际开采石料97.4万m3，未出现超采及超出设计占地范围情况。

## 3.4水土保持措施总体布局

### 3.4.1水土流失防治分区

根据《方案（报批稿）》，该项目的水土流失防治分区共划分为6个一级分区，即为枢纽工程区、施工辅助设施及生活营地区、料场区、渣场区、场内交通运输系统及水库淹没区等6部分组成。

本项目水土流失防治区的划分遵循了建设时序基本相同、功能接近、工程布局相对集中的原则，充分结合了工程施工特征、施工工艺、施工组织及开发利用的特点，经监测复核，设计水土流失防治分区与实际分区一致，未发现新增区域。详见表3-3。

表3-3                  验收确定的项目区水土流失防治分区表

一级分区

枢纽工程区

施工辅助设施及生活营地区

料场区

渣场区

场内交通运输系统

水库淹没区

### 3.4.2水土保持措施总体布局

根据工程占地类型和用途、占用方式、工程施工布置及施工工艺、工程所在地区水土流失状况及工程建设水土流失防治目标等特性，建立了以水土保持工程措施、植物措施和临时措施相结合的生态恢复体系，最大限度地减少了水土流失。

本项目实施的水土流失防治措施体系基本上依照《方案》设计的水土保持措施来进行实施的，但部分措施有适当的增减。项目区实施的水土保持措施主要有工程措施、植物措施及临时措施。工程措施包括截（排）水沟、浆砌块石护坡、喷锚护坡、挡土墙、覆土整治工程等；植物措施包括项目各分区后期空闲地的绿化美化；临时措施为临时拦挡。

验收组对项目区水土保持措施的位置、质量和防护效果进行了全面的检查。检查结果表明：

项目各分区布置的措施较《方案》设计有所增减调整，通过现场调查，实际布置的水土保持措施基本满足项目区水土保持防护要求。

## 3.5水土保持措施完成情况

### 3.5.1分区水土保持措施布局

根据水土保持要求，本工程已实施的工程措施主要有外购表土92790m3、覆土整治面积30.93hm2（覆土92790m3）、大坝两岸坝肩边坡防护工程972m3、厂房出线平台边坡防护工程145m3、坝基左右两岸边坡防护工程3130m3、导流洞出口处布置边坡防护工程913m3、排水沟587m、截排水沟（0.6×0.6m）12876.8m3、浆砌石重力式挡墙37446m3；植物措施主要有四季青500株、塔柏100株、大叶桅子球350株、小叶女贞球100株、小叶女贞苗500株、桂花球100株、香樟10株、桂花10株、红叶石楠50株、樱花10株、罗汉松4株、颠仆2株、柳树2株、茶花50株、月季30株、清香木60株、花石榴10株、爬山虎187株、花椒树22200株、铜钱按20000株、合欢树60株、狗牙根草9.87hm2；临时措施主要有临时土袋拦挡8164m3。分区措施如下：

（1）枢纽工程施工区

工程措施：外购表土1590m3、覆土整治面积0.53hm2（覆土1590m3）、大坝两岸坝肩边坡防护工程972m3、厂房出线平台边坡防护工程145m3、坝基左右两岸边坡防护工程3130m3、导流洞出口处布置边坡防护工程913m3、排水沟116m。

植物措施：已实施植物措施面积0.05hm2，种植爬山虎440株、小叶女贞640株、红花继木680株、香樟20株。

临时措施：已在坝址下游实施临时拦挡110m，现已全部拆除。

（2）施工辅助设施及生活营地

工程措施：外购表土51300m3、覆土整治面积17.1hm2（覆土51300m3）、排水沟（0.3×0.3m）231m。

植物措施：已实施植物措施面积17.1hm2，种植四季青500株、塔柏100株、大叶桅子球350株、小叶女贞球100株、小叶女贞苗500株、桂花球100株、香樟10株、桂花10株、红叶石楠50株、樱花10株、罗汉松4株、颠仆2株、柳树2株、茶花50株、月季30株、清香木60株、花石榴10株、爬山虎187株、花椒树22200株、铜钱按20000株、合欢树60株、狗牙根草9.87hm2。

临时措施：已在生活营地建设期为防治对下游造成冲刷已实施临时拦挡175m，现已全部拆除。

（3）料场区

工程措施：排水沟（0.3×0.3m）240m、边坡防护（喷锚）132m3。

植物措施：该区未实施任何植物措施。

（4）渣场区

工程措施：外购表土4020m3、覆土整治面积1.34hm2（覆土4020m3）、排水沟（0.6×0.8m）259.1m、干砌石护坡10520m2、挡土墙68m（130m3）。

植物措施：已实施植物措施面积1.34hm2，全为大棚康乃馨种植基地，为象鼻岭水电站提供苗木。

（5）场内交通运输系统

工程措施：外购表土35880m3、覆土整治面积11.96hm2（覆土35880m3）、公路边坡防护22368m3、截排水沟（0.6×0.6m）12876.8m3、浆砌石重力式挡墙37446m3。

植物措施：已实施植物措施面积11.96hm2，种植爬山虎2500株、云南松11640株、小叶女贞12200株、红花继木13500株。

临时措施：已在路基下游实施临时拦挡1970m，现已全部拆除。

### 3.5.2实际完成工程量与方案工程量对比

实际完成的工程量详见表3-4、3-5、3-6。

表3-2               实际完成的工程措施

| 序号 | 一级分区 | 措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽工程施工区 | 外购表土 | m3 | 1590 |
|  |  | 覆土 | m3 | 1590 |
|  |  | 大坝两岸坝肩边坡防护工程 | m3 | 972 |
|  |  | 厂房出线平台边坡防护工程 | m3 | 145 |
|  |  | 坝基左右两岸边坡防护工程 | m3 | 3130 |
|  |  | 导流洞出口处布置边坡防护工程 | m3 | 913 |
|  |  | 排水沟（0.3×0.4m） | m | 116 |
| 2 | 施工辅助设施及生活营地 | 外购表土 | m3 | 51300 |
|  |  | 覆土 | m3 | 51300 |
|  |  | 排水沟（0.3×0.3m） | m | 231 |
| 3 | 料场区 | 排水沟（0.3×0.3m） | m | 240 |
|  |  | 边坡防护（喷锚） | m3 | 132 |
| 4 | 渣场区 | 外购表土 | m3 | 4020 |
|  |  | 覆土 | m3 | 4020 |
|  |  | 排水沟（0.6×0.8m） | m | 259.1 |
|  |  | 干砌石护坡 | m2 | 10520 |
|  |  | 挡土墙 | m | 68 |
| 5 | 场内交通运输系统 | 外购表土 | m3 | 35880 |
|  |  | 覆土 | m3 | 35880 |
|  |  | 公路边坡防护 | m3 | 22368 |
|  |  | 截排水沟（0.6×0.6m） | m3 | 12876.8 |
|  |  | 浆砌石重力式挡墙 | m3 | 37446 |
| 6 | 水库淹没区 | 无 |

表3-3               实际完成的植物措施

| 序号 | 一级分区 | 措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽工程施工区 | 1、植被面积 | hm2 | 0.53 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | 440 |
|  |  | 小叶女贞 | 株 | 640 |
|  |  | 红花继木 | 株 | 680 |
|  |  | 香樟 | 株 | 20 |
| 2 | 施工辅助设施及生活营地 | 1、植被面积 | hm2 | 17.1 |
|  |  | 四季青 | 株 | 500 |
|  |  | 塔柏 | 株 | 100 |
|  |  | 大叶桅子球 | 株 | 350 |
|  |  | 小叶女贞球 | 株 | 100 |
|  |  | 小叶女贞苗 | 株 | 500 |
|  |  | 桂花球 | 株 | 100 |
|  |  | 香樟 | 株 | 10 |
|  |  | 桂花 | 株 | 10 |
|  |  | 红叶石楠 | 株 | 50 |
|  |  | 樱花 | 株 | 10 |
|  |  | 罗汉松 | 株 | 4 |
|  |  | 颠仆 | 株 | 2 |
|  |  | 柳树 | 株 | 2 |
|  |  | 茶花 | 株 | 50 |
|  |  | 月季 | 株 | 30 |
|  |  | 清香木 | 株 | 60 |
|  |  | 花石榴 | 株 | 10 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | 187 |
|  |  | 花椒树 | 株 | 22200 |
|  |  | 铜钱按 | 株 | 20000 |
|  |  | 合欢树 | 株 | 60 |
|  |  | 狗牙根草 | hm2 | 9.87 |
| 3 | 料场区 | 无 |
| 4 | 渣场区 | 大棚种植康乃馨 | hm2 | 1.34 |
| 5 | 场内交通运输系统 | 1、植被面积 | hm2 | 11.96 |
|  |  | 云南松 | 株 | 11640 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | 2500 |
|  |  | 小叶女贞 | 株 | 12200 |
|  |  | 红花继木 | 株 | 13500 |

表3-4               实际完成的临时措施

| 序号 | 一级分区 | 措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枢纽工程施工区 | 临时拦挡 | m3 | 680 |
| 2 | 施工辅助设施及生活营地 | 临时拦挡 | m3 | 864 |
| 3 | 场内交通运输系统 | 临时拦挡 | m3 | 6620 |

通过对比，本项目截（排）水沟、表土剥离、覆土整治、盖板排水沟、护坡工程、植物措施面积、临时措施等工程措施减少了部分，但同时也新增了部分工程措施及植物措施。详见表3-5。

表3-5                各分区设计与实际完成工程量对比表

| 项目分区 | 措施名称 | 项目名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枢纽工程施工区 | 工程措施 | 大坝两岸坝肩边坡防护工程（主体） | m3 | 882 | 972 | +90 |
|  |  | 坝基左右两岸边坡防护工程 | m3 | 2846 | 3130 | +284 |
|  |  | 厂房出线平台边坡 | m3 | 129 | 145 | +16 |
|  |  | 导流洞出口处布置边坡防护工程 | m3 | 877 | 913 | +36 |
|  |  | 表土剥离 | hm2 | 1.78 | - | -1.78 |
|  |  | 覆土 | m3 | 100 | 100 | 0 |
|  |  | 外购表土 | m3 | - | 100 | +100 |
|  |  | 排水沟（0.3×0.4m） | m | - | 116 | +116 |
|  | 植物措施 | 1、植被面积 | hm2 | 1.78 | 0.53 | -1.25 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | 2477 | - | -2477 |
|  |  | 黑麦草、狗牙根草 | hm2 | 1.78 | - | -1.78 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | - | 440 | +440 |
|  |  | 小叶女贞 | 株 | - | 640 | +640 |
|  |  | 红花继木 | 株 | - | 680 | +680 |
|  |  | 香樟 | 株 | - | 20 | +20 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | m3 | 680 | 680 | 0 |

各分区设计与实际完成工程量对比表               续表1

| 项目分区 | 措施名称 | 项目名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工辅助设施及生活营地 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 19.87 | - | -19.87 |
|  |  | 覆土 | m3 | 100560 | 51300 | 49260 |
|  |  | 0.3×0.3m排水沟 | m3 | 169 | 231 | +62 |
|  |  | 外购表土 | m3 | - | 51300 | +51300 |
|  | 植物措施 | 1、植被面积 | hm2 | 19.89 | 17.1 | -2.79 |
|  |  | 紫云英 | hm2 | 12.57 | - | -12.57 |
|  |  | 杉木 | 株 | 14465 | - | -14465 |
|  |  | 光皮桦 | 株 | 14465 | - | -14465 |
|  |  | 云南松 | 株 | 1870 | - | -1870 |
|  |  | 麻栎 | 株 | 1870 | - | -1870 |
|  |  | 黑麦草、狗牙根草 | hm2 | 5.94 | - | -5.94 |
|  |  | 四季青 | 株 | - | 500 | +500 |
|  |  | 塔柏 | 株 | - | 100 | +100 |
|  |  | 大叶桅子球 | 株 | - | 350 | +350 |
|  |  | 小叶女贞球 | 株 | - | 100 | +100 |
|  |  | 小叶女贞苗 | 株 | - | 500 | +500 |
|  |  | 桂花球 | 株 | - | 100 | +100 |
|  |  | 香樟 | 株 | - | 10 | +10 |
|  |  | 桂花 | 株 | - | 10 | +10 |
|  |  | 红叶石楠 | 株 | - | 50 | +50 |
|  |  | 樱花 | 株 | - | 10 | +10 |
|  |  | 罗汉松 | 株 | - | 4 | +4 |
|  |  | 颠仆 | 株 | - | 2 | +2 |
|  |  | 柳树 | 株 | - | 2 | +2 |
|  |  | 茶花 | 株 | - | 50 | +50 |
|  |  | 月季 | 株 | - | 30 | +30 |
|  |  | 清香木 | 株 | - | 60 | +60 |
|  |  | 花石榴 | 株 | - | 10 | +10 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | - | 187 | +187 |
|  |  | 花椒树 | 株 | - | 22200 | +22200 |
|  |  | 铜钱按 | 株 | - | 20000 | +20000 |
|  |  | 合欢树 | 株 | - | 60 | +60 |
|  |  | 狗牙根草 | hm2 | - | 9.87 | +9.87 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | m3 | 864 | 864 | 0 |

各分区设计与实际完成工程量对比表               续表2

| 项目分区 | 措施名称 | 项目名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料场区 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 2.2 | - | -2.2 |
|  |  | 覆土 | m3 | 600 | - | -600 |
|  |  | 0.3×0.3m排水沟 | m3 | 360 | 240 | -120 |
|  |  | 边坡防护（喷锚） | m3 | 102 | 132 | +30 |
|  |  | 干砌石挡墙 | m3 | 70 | - | -70 |
|  | 植物措施 | 1、植被面积 | hm2 | 2.2 | - | -2.2 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | 3370 | - | -3370 |
|  |  | 黑麦草、狗牙根草 | hm2 | 2.2 | - | -2.2 |
| 渣场区 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.59 | - | -0.59 |
|  |  | 覆土 | m3 | 1770 | 4020 | +2250 |
|  |  | 截排水沟 | m3 | 8334 | 8334 | 0 |
|  |  | 护坡工程 | m3 | 5594 | 10520 | +4926 |
|  |  | 挡渣墙 | m3 | 260.5 | 260.5 | 0 |
|  |  | 外购表土 | m3 | - | 4020 | +4020 |
|  | 植物措施 | 1、植被面积 | hm2 | 0.59 | 1.34 | +0.75 |
|  |  | 黑麦草、狗牙根草 | hm2 | 0.59 | - | -0.59 |
|  |  | 大棚种植康乃馨 | hm2 | - | 1.34 | +1.34 |
| 场内交通运输系统 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 59.55 | - | 59.55 |
|  |  | 覆土 | m3 | 169120 | 35880 | -133240 |
|  |  | 公路边坡 | m3 | 22368 | 22368 | 0 |
|  |  | 0.6×0.6m截排水沟 | m3 | 12876.8 | 12876.8 | 0 |
|  |  | 浆砌石重力式挡墙 | m3 | 37446 | 37446 | 0 |
|  |  | 外购表土 | m3 | - | 35880 | +35880 |
|  | 植物措施 | 1、植被面积 | hm2 | 59.55 | 11.96 | 47.59 |
|  |  | 紫云英 | hm2 | 21.14 | - | -21.14 |
|  |  | 云南松 | 株 | 105628 | 11640 | -93988 |
|  |  | 云南樟 | 株 | 3564 | - | -3564 |
|  |  | 火棘 | 株 | 14256 | - | -14256 |
|  |  | 爬山虎 | 株 | 7480 | 2500 | -4980 |
|  |  | 黑麦草、狗牙根草 | hm2 | 38.41 | - | -38.41 |
|  |  | 小叶女贞 | 株 | - | 12200 | +12200 |
|  |  | 红花继木 | 株 | - | 13500 | +13500 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | m3 | 6620 | 6620 | 0 |

注：“+”表示增加，“-”表示减少，0表示基本一致。

综述：通过对比，本工程水土保持措施总体上遵循水土保持方案设计，但受建设限制，改变了部分土地性质及布局，导致上述区域水土保持工程措施、植物措施及临时措施部分发生增减变化，但最终满足水土保持要求。

## 3.6水土保持投资完成情况

验收组通过现场考察和查阅资料，就牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持方案所列水土保持概估算与水土保持工程投资落实情况和资金的使用情况进行了细致的核查。

验收资料依据：

（1）《牛栏江象鼻岭水电站工程土保持方案报告书》（报批稿）；

（2）《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持监测调查报告》

（3）《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持工程监理报告》

（4）牛栏江象鼻岭水电站工程设施部分结算资料。

### 3.6.1水土保持方案批复投资

根据《方案（报批稿）》及其批复，牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持总投资为3031.42万元，其中工程措施投资531.35万元，植物措施投资1471.11万元，临时措施投资为130.25万元，独立费用为595.25万元(其中水土保持监理费153万元)，水土流失监测费131.87万元，基本预备费为171.59万元，损坏水土保持设施补偿费为186.35万元（其中贵州省169.8万元、云南省16.55万元）。

### 3.6.2水土保持实际完成投资

实际完成水土保持措施总投资1968.34万元，其中工程措施投资1186万元，植物措施投资253.88万元，临时措施投资68.13万元。详见表3-6、3-7。与方案设计3031.42万元投资相比，实际投资比原设计投资减少了1063.08万元。

根据《方案》(报批稿）设计与实际完成的水土保持措施投资比较，主要投资变化为如下：

1、由于建设滞后，导致设计时人工单价及材料单价较低，待实施工程措施时，人工及材料单价发生变化，因此导致了工程措施总投资发生增加。

2、由于原设计方案对施工区及道路区设计的植物措施偏大，且设计的树种不适宜当地气候，因此在实施时，业主根据当地气候进行植物措施工程量调整，导致植物措施投资下降。

3、2018年10月，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站在原象鼻岭水电站施工营地占地基础上新建地面光伏项目，因此改变了原象鼻岭水电站对施工营地后期植被恢复的方案，导致植物措施投资减少。

表3-6           水土保持措施投资完成情况分区对比表

| 方案设计投资 | 实际完成投资 | 投资对比（万元） |
| --- | --- | --- |
| 措施 | （万元） | 措施 | （万元） |  |
| 工程措施 | 531.35 | 工程措施 | 1186 | +654.65 |
| 植物措施 | 1471.11 | 植物措施 | 253.88 | -1217.23 |
| 临时措施 | 130.25 | 临时措施 | 68.13 | -62.12 |
| 监测费 | 131.87 | 监测费 | 51 | -80.87 |
| 独立费用 | 595.25 | 独立费用 | 352 | -243.25 |
| 1-5部分合计 | 2859.83 | 1-5部分合计 | 1911.01 | -948.82 |
| 基本预备费 | 171.59 | 基本预备费 | 57.33 | -114.26 |
| 静态总投资 | 3031.42 | 静态总投资 | 1968.34 | -1063.08 |
| 合计 | 3031.42 | 合计 | 1968.34 | -1063.08 |

注：1.“+”表示增加，“-”表示减少，0表示基本一致。

# 4水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

牛栏江象鼻岭水电站工程在建设初期就把水土保持工作纳入其主要领导人的考核目标，并指定专人具体负责水土保持方案的实施工作，为方案的实施提供了组织领导保障。为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站在水土保持工程建设过程中建立健全了各项规章制度和管理机构，制定了一系列质量管理制度。

项目建设期初期，建设单位虽然未委托水土保持专项监理单位开展水土保持监理工作，但委托湖南友源工程监理咨询科技有限公司对主体工程进行了监理，同时也兼顾了水土保持监理工作。监理单位实行总监理工程师负责制，由总监理工程师行使建设监理合同中规定的监理职责，监理人员进驻工地现场后，对工程投资、进度、质量进行了有效控制。施工单位“贵州华恒水利电力建设工程有限公司”实行了项目经理负责制，在现场设立项目经理部，成立质检组，严格执行“三检制”对工程从开工到竣工的施工全过程进行了有效控制和管理，对控制项目建设期间水土流失有良好作用。

施工单位进场后就编制了质量管理体系，作业指导书等，并报监理审查，建设单位审批。

经查验建设单位提供的档案资料，本工程建设的质量管理体系是较为健全和完善的。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

根据建设单位提供的工程档案资料，主体施工单位2007年10月进场后，进行了项目划分，并报主体工程（含水土保持工程）监理审查，建设单位审批。水土保持监理单位“贵州经纬水保工程咨询有限公司”进场时，工程已完工，根据主体工程竣工结算资料，查验现场实际工程和植物措施工程量，经建设单位同意，对水土保持项目划分进行了相应的调整，最终划分为1个单位工程，6个分部工程，23个单元工程。其划分情况如下：

（1）土地整治工程

土地整治分部工程，按面积和分区划分为4个单元工程。

（2）拦挡工程

拦挡分部工程，按面积和分区划分为2个单元工程。

（3）排水工程

排水沟分部工程，按工序和工程量划分为5个单元工程。

（4）护坡工程

浆砌块石护坡分部工程，按工序和工程量划分为7个单元工程。

（5）植物措施工程

人工种树分部工程，按面积和树种划分为2个单元工程。

人工种草分部工程，按面积和草种划分为2个单元工程。

（6）临时措施工程

临时拦挡分部工程，按工序和工程量划分为1个单元工程。

4.2.2 各防治措施工程质量评定

一、工程措施质量评定

建设单位重视水土保持工作，从设计到施工将水土保持工程建设纳入主体工程建设之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量保证体系。监理单位做到了全过程监理（主体），对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

检查结果表明，项目区内布设了排水措施，外观平整、排水畅通，结构稳定；绿化区域进行了覆土整治，无裸露地表，绿化效果良好。综上所述，经过现场检查、查阅有关自检成果和完工验收资料，水土保持工程措施质量总体合格：单元工程23个，合格23个，合格率为100%；分部工程6个，合格6个，合格率为100%。

二、植物措施质量评定

通过对工程资料、任务完成量、生长状况等核查验收，验收组认为：（1）项目区内绿化选择了适宜当地的草种，符合适地适草的原则。（2）绿化工程基本完成。（3）大部分地貌已恢复。（4）据实地测定，植草成活率均达到95%以上，撒播草种出苗均匀、生长旺盛。绿化质量达到设计要求。

验收组根据监理单位提供的资料和现场检查结果，植物措施1个分部工程、4个单元工程合格率为100%。

## 4.3总体质量评价

根据建设单位提供的工程档案资料，结合验收小组的现场踏勘调查，本项目水土保持工程项目划分、自检、复检、原材料及中间产品检测资料等基本完整，单元工程、分部工程、单位工程已验收合格。现场调查，无质量缺陷，抽查合格。

总体评价本项目水土保持工程质量合格。

# 5项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

本项目水土保持治理措施于2019年7月已基本完成。从一段时间的运行情况看，本项目各项水土保持设施建成运行后，均较为安全，在汛期，大雨暴雨季节，未见损坏，实施的工程措施良好，未出现损毁现象，在实施植物措施期间，施工单位进行多次补植补种，目前植物措施生长态势良好。项目周围的环境有所改善，初显防护效果。

## 5.2水土保持效果

本项目水土保持效果用扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等构成评价指标体系来进行评价。

### 5.1.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。根据监测结果，截至2019年9月，参与指标评价区域内的项目建设区共扰动土地面积114.57hm2，扰动土地整治面积为111.88hm2，扰动土地整治率为97.65%，大于水土保持方案设计目标值95%。扰动土地整治率计算见表5-1。

表5-1        项目建设区扰动土地整治率计算表       单位：hm2

| 项目分区 | 地表扰动 | 无危害扰动区域面积 | 扰动土地整治率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 区域面积 | 建筑物、地表硬化及场地平整 | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 枢纽工程施工区 | 6.79 | 4.45 | 1.22 | 0.53 | 6.2 | 91.31% |
| 施工辅助设施及生活营地 | 17.97 | 0 | 0.87 | 17.1 | 17.97 | 100% |
| 料场区 | 5.65 | 5.56 | 0.09 | 0 | 5.65 | 100.00% |
| 渣场区 | 14.39 | 11.68 | 1.27 | 1.34 | 14.29 | 99.31% |
| 场内交通运输系统 | 69.77 | 46.14 | 9.67 | 11.96 | 67.77 | 97% |
| 合 计 | 114.57 | 67.83 | 13.12 | 30.93 | 111.88 | 97.65% |

### 5.1.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。根据监测结果，截至2019年9月，参与指标评价区域内的项目建设区水土流失总面积为46.72hm2，该区域内项目建设区水土流失治理达标面积44.05hm2，水土流失总治理度为95%，小于水土保持方案设计目标值95%。各分区的水土流失治理度见表5-2。

表5-2      项目建设区水土流失总治理度计算表       单位：hm2

| 防治区 | 扰动面积 | 建筑物及地表硬化、场地平整 | 水土流失面积 | 水土流失治理达标面积 | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枢纽工程施工区 | 6.79 | 4.45 | 2.34 | 1.75 | 74.79 |
| 施工辅助设施及生活营地 | 17.97 | 0 | 17.97 | 17.97 | 100 |
| 料场区 | 5.65 | 5.56 | 0.09 | 0.09 | 100 |
| 渣场区 | 14.39 | 11.68 | 2.71 | 2.61 | 96.31 |
| 场内交通运输系统 | 69.77 | 46.14 | 23.63 | 21.63 | 91.54 |
| 合 计 | 114.57 | 67.83 | 46.74 | 44.05 | 95 |

### 5.1.3拦渣率

拦渣率是指实际拦挡弃土弃渣量与弃土弃渣总量之比。截至2019年9月，本项目共开挖土石方458.22万m3，回填土石方量250.28万m3，弃方量207.94万m3（弃方已经全部运往同一主体建设的2号停车场回填使用），有效拦挡207.78万m3，计算出项目区拦渣率为99.92%，大于水土保持方案设计目标值95%。

### 5.1.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内的容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。根据监测结果，通水水土流失治理后项目建设区内平均单位面积土壤流失量为450t/(km2·a)，项目建设区内容许土壤流失量为500t/(km2·a)，计算出本项目土壤流失控制比为0.9，大于水土保持方案设计目标值0.8。

### 5.1.5林草植被恢复率

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区总面积的百分比。根据监测结果，参与指标评价范围的项目建设区林草植被面积为30.93hm2，参与指标评价范围的项目建设区总面积114.57hm2，林草覆盖率为27%，大于水土保持方案目标值25%。各分区林草覆盖率计算见表5-4。

### 5.1.6林草覆盖率

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区总面积的百分比。根据监测结果，参与指标评价范围的项目建设区林草植被面积为30.93hm2，参与指标评价范围的项目建设区总面积114.57hm2，林草覆盖率为27%，大于水土保持方案目标值25%。各分区林草覆盖率计算见表5-4。

表5-4        项目建设区林草覆盖率计算表         单位：hm2

| 防治区 | 指标评价范围 | 林草植被面积 | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 枢纽工程施工区 | 6.79 | 0.53 | 7.8 |
| 施工辅助设施及生活营地 | 17.97 | 17.1 | 95.16 |
| 料场区 | 5.65 | 0 | 0 |
| 渣场区 | 14.39 | 1.34 | 9.31 |
| 场内交通运输系统 | 69.77 | 11.96 | 17.14 |
| 合 计 | 114.57 | 30.93 | 27 |

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行期间的水土保持措施防治效果，水土流失状况以及所产生的危害等，验收组结合现场查勘，针对工程建设的弃土弃渣管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，并走访了当地水行政主管部门。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，共向周围群众发放20张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，项目区内共计发放20份调查问卷，收回20份。在被调查者中，100%的人认为项目对当地经济有促进，100%的人认为项目对环境有好的影响，100%的人认为项目对弃土弃渣管理好，100%的人认为项目林草植被建设搞得好，有100%的人认为项目对所扰动的土地恢复得好。

通过满意度调查，可以看出，牛栏江象鼻岭水电站工程建设过程中，较为重视水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6水土保持管理

## 6.1组织领导

建设单位国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站全面负责工程建设的组织和管理工作。根据批准的工程建设规模、标准、概算及有关政策，组织工程的建设实施。 在工程建设中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。实施中把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，并负责工程的建设管理、组织工程实施、资金支付工作。国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站重视水土保持管理工作，对破坏的水土保持设施进行了修复，使工程建设后的各个阶段满足水土保持的规范要求。

各级水行政主管部门为水土保持监督管理机构，各施工单位为水土保持各项措施具体执行机构。完善的水土保持机构体制保证了主体工程和水土保持方案中各项水土保持措施的顺利实施，有效地监督管理使工程施工过程中反馈的各种问题和突发事件能够得到及时协调和解决。水土保持监理、监测工作分别委托有资质的公司承担。

## 6.2规章制度

建设单位及施工单位认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针。加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工承包商和各级管理人员的水土保持意识。建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一。施工过程中按照水土保持方案确定的水土保持

措施要求施工，严把工程质量关。工程建设过程中建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，总结经验，不断改进水土保持管理工作。水土保持工程施工过程中和工程完工后，接受水行政主管部门的监督、检查，按相关要求进行水土保持设施竣工验收。

## 6.3建设管理

6.3.1工程招投标

工程严格按照《招投标法》开展公开招标，建设单位组织了相应的技术人员会同设计单位编制了招标文件，招标工作本着公开、公平、公正的原则，最后选定具有相应资质、实力、良好业绩、信誉及标价合理的施工单位作为最终中标单位。建设单位在招标文件中对雨季施工、防水排水、绿化工程、弃渣处理、施工临时设施占地等有关水土保持的部分作出的规定要求投标单位在投标文件中加以明确。水土保持监理、监测通过招标选定。

6.3.2工程合同及其执行情况

在与施工单位签订了施工合同以后，施工单位随即开始了水土保持工程的施工工作，在工程实施的过程当中，双方恪守合同约定，切实履行合同条款，通过项目管理单位、施工单位、监理单位等参建单位的共同努力，牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持措施于2019年9月顺利完工，在工程实施过程中，没有出现任何的合同纠纷。

## 6.4水土保持监测

2016年10月，国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站委托贵州同泽生态实业发展有限责任公承担本项目的水土保持监测工作。监测单位成立了牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持监测小组，开展水土保持监测工作。2016年10月中旬，监测人员首次对项目建设区进行了全面的现场踏勘，现场勾绘林草植被和水土流失现状图班。对项目已实施的水土保持措施工程量进行全面的核实及确认，监测小组通过汇总调查情况及收集资料，统计分析相关数据，编制完成了《牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持监测调查报告》。

验收组审阅了水土保持监测调查报告，调阅了原始记录和现场图片等资料；在现场调查并与建设单位座谈讨论的基础上，得出如下结论：

（1）建设单位对水土保持工作经过了一个逐步了解和重视过程，在工程建设期前期对水土保持工作的了解重视程度不够，未及时委托及时监测单位落实专门水土保持监测工作。导致监测工作出现滞后现象，施工期前段未进行监测。

（2）受委托后，监测单位成立了监测小组。为准确获取监测数据，监测单位采用现代技术与传统手段相结合的方法，借助一定的先进仪器设备，采用科学的监测方法，获得合理的监测结论。水土保持监测工作采用了调查监测为主的监测方法，并在监测过程中综合利用上述方法形成掌握项目建设区水土流失及防治状况的监测体系。在项目建设区共布设7个监测点，调查部位基本涵盖了项目建设过程中造成的水土流失的重点部位。

(3)监测过程中，监测单位对水土流失的主要因子、水土流失量、水土流失危害、水土保持措施效果等内容进行了全面监测，监测内容符合规程要求，满足方案设计要求。

在水土保持监测过程中，监测单位组织水土保持监测专业技术人员深入现场实地查勘和调查，布设水土保持监测点，采集监测数据，收集资料，并整理、分析水土保持监测数据，监测工作结束后，对全部监测成果进行了整编，总结分析监测成果，收集工程竣工资料，完成水土保持监测成果编报。

经审阅监测资料及现场调查，验收组认为水土保持监测方案符合要求，方法基本可行，水土保持监测成果可信，但不能完全反应工程建设期间水土流失情况。

## 6.5水土保持监理

牛栏江象鼻岭水电站工程土建工程施工单位是贵州华恒水利电力建设工程有限公司，监理单位是湖南友源工程监理咨询科技有限公司，由于该项目当时未将水土保持工程分离出来，其水土保持工程监理由湖南友源工程监理咨询科技有限公司全部承担。

2016年10月，受国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站委托，贵州经纬水保工程咨询有限公司承接了牛栏江象鼻岭水电站工程工程水土保持专项工程监理工作，受委托后，监理单位随即成立了“贵州经纬水保工程咨询有限公司牛栏江象鼻岭水电站工程水土保持专项工程监理工作小组”,根据项目现场水土保持工程实际情况，对照查阅主体工程监理资料和竣工结算资料，将该项目水土保持工程部分剥离出来进行工程量和结算价的统计和分析。

一、监理过程

监理单位依据《水利工程建设监理规定》和水土保持工程相关规范要求开展水土保持监理工作。对该项目的水土保持工程从质量、进度、投资、安全等各方面进行有效的查验、统计和复核,并加强各方面的协调工作。

（1）工程安全控制

监理工作小组进场后查阅建设单位已有资料，了解到项目在施工过程中主要的安全防护措施为佩戴安全帽、设置安全警示牌，高边坡作业系安全绳等，安全控制良好，至工程结束无安全施工发生。

（2）工程质量控制

主体工程监理单位（含水土保持工程监理）针对水土保持工程特点，建立数据文件，熟悉掌握方案设计各类治理措施的技术质量要求，关键措施具体所在的位置，了解施工单位的组织、设备和人员情况，复核施工设计是否符合规范、规程及相关技术标准的规定，审查施工图纸、施工组织设计，明确施工放样控制点。督促承包商建立质量保证体系，成立质检组，由质检组负责对工程质量进行自查自验。

（3）工程进度控制

施工过程中，主体工程监理（含水土保持工程监理）对水土保持各项工程措施严格按开发建设项目水土保持技术规范GB50433-2008和水利工程相关施工技术的质量标准进行控制，以确保工程质量。在工程建设过程中，监理单位频繁巡视水土保持工程施工现场，调查了解施工单位针对水土保持工程投入的人力物力、材料设备，掌握工程进度，保证水土保持措施顺利实施，以最大限度的减少项目建设产生的水土流失。

（4）工程投资控制

主体工程监理单位（含水土保持工程监理）在投资控制上依据招标文件、施工合同、工程清单、施工图纸和工程计算办法，严格把关，避免了出现多计和错计现象。监理单位建立的计量台帐和计量图表，随时反映了计量进度和计量情况。对有量无价和新增的工程项目，由施工单位提出申请，监理单位参照相邻标段的单价及当地建设工程市场信息价，结合投标价经审核后上报监理部审批。

2019年9月，本项目水土保持工程全面竣工，共计完成水土保持措施投资1968.34万元，其中工程措施投资1186万元，植物措施投资253.88万元，临时措施投资68.13万元。

经我验收组人员抽检复核，通过座谈讨论，综合分析认为：水土保持工程监理符合水土保持方案的要求，监理方法可行，水土保持监理结果可信。

## 6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

在本工程建设过程中，建设单位积极接受并配合各级水行政主管部门的指导和监督，主动汇报水土保持工作情况。

在项目建设过程中，威宁县水务局等水行政主管部门也多次进行现场检查和监督执法。国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站按照水行政主管部门的意见和建议，积极采取有效措施对项目建设过程中造成的水土流失区域进行了较好的防护和治理。

## 6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据《方案( 报批稿)》及其批复，本项目建设应缴纳水土保持补偿费186.35万元。建设单位实际已缴纳水土保持补偿费186.35万元（其中贵州省缴纳169.8万元、云南省缴纳16.55万元），实际缴纳与《方案( 报批稿)》及其批复相对照，水土保持费已足额缴纳。

## 6.8水土保持设施管理维护

本项目由国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站负责后期保护、维修水土保持设施，做到了组织落实，制度落实，任务落实，经费落实，保证了水保设施的正常运行和水保效益的持续发挥。

目前来看，工程措施运行正常，植物措施和自然恢复植被长势较好，对项目区周边的水土流失达到一定的防护效果。验收组认为，运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的正常运行，并发挥作用。

# 7结论

## 7.1结论

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司象鼻岭水电站对水土保持工作有一定的认识，在工程建设过程中，根据工程建设的需要，客观实际地对水土保持工程进行了优化设计。落实了项目建设过程中的项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的职责，并将水土保持工作做为一个重点纳入到项目建设管理体系中，防治思路明确，要求严格。同时，加强设计监理和施工监理，强化设计和施工变更管理，水土保持工程设计随主体工程的设计优化而不断优化，保证了水土保持工程任务的完成。

水土保持项目验收组在询问知情人员、调阅大量技术档案、现场考察、抽样调查后，经认真讨论，认为本工程各项水土保持工程在不断优化设计过程中基本完成了建设任务，防治责任范围内水土流失基本得到治理，施工过程中的水土流失得到了有效控制，水土保持工程布局基本合理；该工程项目的水土保持设施建设符合国家水土保持法律法规、规程规范及技术标准的有关规定和要求，水土保持专项投资落实，各项工程安全可靠、质量合格，工程总体质量达到合格标准；工程建设过程中未发生重大质量事故；已落实水土保持设施运行、养护责任；水土流失防治符合开发建设类项目的防治标准，满足水土保持设施竣工验收条件，达到经批准的水土保持方案的要求。

## 7.2遗留问题安排

加强工程措施的后期管护工作，落实经常性的检查制度，对损坏的工程措施及时进行修补，确保工程措施能长期稳定的发挥保持水土的功能。